VOCE DI CAPITOLATO

MURATURA POROTON® APT PLUS 35

Muratura da intonacare di tamponamento, o portante in zone con agS ( 0,075g (allo SLV), di spessore cm 35, realizzata mediante la fornitura e posa in opera di blocchi forati ad incastro in laterizio alleggerito POROTON® APT PLUS (dimensioni nominali cm 23 x 35 x 24,5 e foratura (55%) conformi al D.M. 17/01/2018, da porre in opera a fori verticali, legati tra loro con giunti orizzontali di malta, il tutto in conformità a quanto prescritto per legge, ed a perfetta regola d'arte.

I blocchi devono possedere le seguenti caratteristiche:

- conduttività termica equivalente dell’elemento λ = 0,142 W/mK;

- massa volumica lorda pari a 770 kg/m³ (con tolleranza 10%)

- resistenza a compressione del blocco nella direzione dei carichi verticali fbm ( 9,4 N/mm²

Misurazione vuoto per pieno,

con esclusione dei vani superiori a m² ……….

Al m² € ……….